Комплекс проводимых нами работ по установке почасового учета включает следующие этапы:

- Консультация потребителя относительно изменений вводимых «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии»;

- Экспресс-анализ существующей системы учета по предоставленным потребителем документам и определение необходимых работ на объектах потребителя с целью приведения системы учета в соответствие требованиям указанного Постановления;

- Определение ориентировочной стоимости работ;

- Предпроектное обследование существующей системы учета с выездом на объекты потребителя;

- Корректировка списка необходимых работ;

- Проведение работ по организации почасового учета на объектах. В зависимости от необходимости:

  - Монтаж шкафов учета;

  - Монтаж шкафов связи;

  - Замена приборов учета;

  - Монтаж аппаратуры передачи данных без монтажа шкафов учета и связи;

  - Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения;

  - Организация работ по поверке приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

  - Наладка каналов передачи данных;

- Отладка системы и сдача в эксплуатацию.

Организация почасового учета на объектах потребителей возможна в следующих вариантах:

| Вариант организации учета | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Без автоматизации съема и передачи данных о почасовом потреблении электроэнергии (данные приборов учета снимаются потребителем вручную и передаются гарантирующему поставщику по электронной почте) | В случае небольшого количества точек учета расположенных на неотдалённых объектах нет необходимости проведения работ по автоматизации учета, сокращается стоимость реализации проекта. | Необходимость иметь в штате квалифицированного сотрудника, способного обслуживать систему учета и осуществлять отправку данных о почасовом потреблении гарантирующему поставщику. Потребитель несет все риски в случае некорректного проведения опроса и отправки данных. |
| С автоматизацией съема и передачи данных почасовых приборов учета (съем и отправка показаний приборов учета гарантирующему поставщику происходит в автоматическом режиме, используется система автоматизации опроса, установленная на сервере потребителя) | В случае большого количества точек учета, расположенных на удаленных объектах, процесс съема и отправки данных проходит автоматически. | Необходимость иметь в штате квалифицированного сотрудника, способного обслуживать систему учета. Некоторое удорожание стоимости проекта по сравнению с вариантом без автоматизации. |
| С автоматизацией съема и передачи данных почасовых приборов учета (съем и отправка показаний приборов учета гарантирующему поставщику происходит в автоматическом режиме, используется система автоматизации опроса, установленная на сервере ООО «Каскад-Энергосбыт») | В случае большого количества точек поставки, расположенных на удаленных объектах, процесс съема и отправки данных проходит автоматически. Ответственность за процесс съема и передачи данных несет ООО «Каскад-Энергосбыт». | Некоторое удорожание стоимости проекта по сравнению с вариантом без автоматизации. Наличие абонентской платы. |

Кроме того, после проведения работ по установке системы почасового учета, мы предлагаем варианты информационной и технической поддержки потребителей по обслуживанию системы.

| Наименование услуги | Содержание услуги | Условия предоставления |
| --- | --- | --- |
| Информационное обслуживание | Консультирование потребителя по вопросам обслуживания системы почасового учета. | Абонентская плата |
| Техническое обслуживание | Проведение комплекса работ по обслуживанию системы почасового учета. | Абонентская плата |
| Техническая поддержка | Проведение разовых работ по обслуживанию системы почасового учета по заявке потребителя. | Абонентская плата |

# Телефон для справок: +7 (4842) 716-062